## Slide 1
MSPR TPRE814 · BLOC 4 IOT ET SYSTÈMES D'INFORMATION
FutureKawa
Solution de suivi des stocks et des conditions de stockage (IoT)
Dossier technique · Prototype avancé · Brésil · Équateur · Colombie
ÉLABORÉ PAR L'ÉQUIPE PROJET
Tarek Izerrouken · Sofiane Chelghoum · Yassine Moudjahid · Kelly Tsanga · Sara Haddad
Encadrante : Samah GHALLOUSSI
EPSI · Certification RNCP 35584 — Niveau 7 · MSPR TPRE814 Bloc 4

## Slide 2
Plan
Plan
1
Présentation
du projet
2
Conception
de la solution
3
Qualité &
industrialisation
4
DémonstratIon
FutureKawa
Plan
2

## Slide 3
1
PARTIE I
Présentation du projet
Recueillir le besoin métier et cadrer le projet FutureKawa
3

## Slide 4
Introduction
Contexte & enjeux métier
FutureKawa est une entreprise de production et logistique de café vert, avec des exploitations au Brésil, Equateur et Colombie.
Problémes identifiés
Conditions de stockage variables
Suivi semi-manuel
Pas de traçabilité
FutureKawa
Introduction
4
Mission
Développer une solution IoT pour garentir la qualité du café
Entreprise

## Slide 5
Introduction
Problématique & objectifs du projet
Problématique : Comment garantir et prouver que chaque lot de café a été stocké dans de bonnes conditions jusqu'à son
expédition ?
Centraliser le suivi
Garantir la traçabilité
Surveiller les conditions
Détecter & signaler
FutureKawa
Introduction
5

## Slide 6
Introduction
Collecte des besoins métier
Entretiens semi-directifs avec les parties prenantes : exploitation, entrepôt, qualité, Supply Chain, DSI.
Centraliser le suivi
Automatiser les relevés
Être alerté
Consulter l'historique
Sécuriser l'accès
FutureKawa
Introduction
6

## Slide 7
Introduction
Méthodologie de collecte des besoins
1
Préparation : Questionnaire avec les partie prenant
2
L'analyse : Contexte et contraintes
2
Priorisation : Retranscription des besoin
3
Transformation : Besoin Fonctionnalités
R
Résultat Besoins fonctionnels prioritaires qui orientent l'architecture
FutureKawa
Introduction
7

## Slide 8
Introduction
Organisation & gestion de projet
FutureKawa
Introduction
8
Un pilotage en méthode agile via un tableau Trello
Répartition des tâches
Colonnes Kanban : à faire, en cours, en revue, terminé
Priorisation
Backlog issu de la collecte des besoins (partie I)
Suivi & collaboration
Cartes assignées par membre ; équipe synchronisée en continu
Notes: Pour l'organisation du projet, nous avons travaillé en méthode agile avec un tableau Trello. Les tâches sont réparties en colonnes Kanban

## Slide 9
2
PARTIE II
Conception de la solution
Architecture globale distribuée et module IoT
9
Notes: Nous passons maintenant à la deuxième partie : la conception de la solution.

## Slide 10
Conception de la solution
Architecture globale distribuée
FutureKawa
Conception de la solution
10
Notes: Voyons d'abord l'architecture globale distribuée de FutureKawa. Le capteur IoT détecte la température et l'humidité, puis envoie ces valeurs au back-end. Si ces valeurs dépassent le seuil donc une alerte email est envoyée et affichée sur une plateforme de visualisation.

## Slide 11
Conception de la solution
Composants et flux applicatifs
Architecture distribuée pays ↔ siège chaque pays dispose d'un back-end autonome, le siège consolide l'ensemble.
Back-end pays (×3)
Spring Boot ingestion IoT, API REST, moteur d'alertes, notification e-mail.
Back-end central
Spring Boot
consolidation multi-pays et authentification JWT, sans donnée métier.
Front-end web
React / Vite (SPA) stocks, courbes température/humidité, alertes.
Broker MQTT & SMTP
Eclipse Mosquitto (transport IoT) + service d'envoi d'e-mails d'alerte.
FutureKawa
Conception de la solution
11
Notes: Notre architecture est distribuée entre les pays et le siège. Chaque pays dispose d'un back-end autonome en Spring Boot, qui gère l'ingestion IoT, l'API REST et les alertes. Le back-end central consolide les données des trois pays et gère l'authentification. Le front-end en React qui communique avec les back-ends, un broker MQTT qui assure la remontée des données des capteurs, et un service SMTP pourcx envoie les alertes.

## Slide 12
Le MCD du domaine « Pays »
FutureKawa
Conception de la solution
12
Notes: Voici le modèle de données du domaine Pays. La hiérarchie va de l'exploitation à l'entrepôt, puis au capteur, qui émet des mesures horodatées de température et d'humidité. Chaque entrepôt stocke des lots, et une alerte est toujours rattachée à un entrepôt ou à un lot précis.

## Slide 13
Conception de la solution
Dispositif d'alertes — seuils par pays
29 °C
55% Hum
Brésil _ idéa
31°C
60% Hum
Équateur _ idéal
26°C
80% Hum
Colombie _ idéal
365 j
seuil de péremption
FutureKawa
Conception de la solution
13
Une alerte automatique est levée dans deux cas : conditions hors plage, ou péremption du lot.
Notes: Une alerte est déclenchée dans deux cas : des mesures hors seuil, ou la péremption d'un lot. Les seuils de température et d'humidité sont paramétrés par pays.

## Slide 14
Conception de la solution
Logique de décision — anti-fausse-alerte
S
Mesure reçue Le back-end pays compare température et humidité aux seuils du pays
1
Anti-flapping & hystérésis Mesure isolée hors plage ignorée ; compteur d'anomalies incrémenté à chaque mesure consécutive
2
Ouverture 3 mesures hors plage consécutives → alerte ACTIVE + 1 e-mail
3
Rappel & acquittement Renotification toutes les 30 min si actif ; un opérateur acquitte → ACQUITTEE
R
Résolution 3 mesures normales consécutives → RESOLUE automatiquement
FutureKawa
Conception de la solution
14
Notes: Pour éviter les fausses alertes, nous avons mis en place un système de confirmation par mesures répétées. Une seule mesure hors seuil ne déclenche rien : il faut trois mesures consécutives hors seuil pour ouvrir une alerte. Ensuite, un rappel est envoyé toutes les 30 minutes tant que l'alerte reste active, jusqu'à ce qu'un opérateur l'acquitte.

## Slide 15
Conception de la solution
Sécurité, robustesse et tolérance aux pannes
Le back-end central centralise la sécurité ; plusieurs mécanismes assurent en parallèle la robustesse de la solution.
FutureKawa
Conception de la solution
15
SÉCURITÉ
ROBUSTESSE
JWT · Authentification
Jeton d'accès 15 min + refresh révocable
RBAC · Contrôle d'accès
Rôles porteurs de permissions
Isolation par pays
Cloisonnement strict, 403 si refusé
Protection & audit
Mots de passe hashés, actions consignées
Conteneurisation
Docker Compose, orchestrable sur Kubernetes
Auto-réparation
Sondes liveness/readiness, redémarrage automatique
Reconnexion MQTT
Reconnexion automatique après coupure réseau
Anti-fausse-alerte
Hystérésis : pas d'incident sur variation passagère
Notes: Enfin, côté sécurité, le back-end central gère l'authentification JWT avec des jetons valides 15 minutes ET nous avons utilisé le refreche token de 30 jrs, un contrôle d'accès par rôles, et une isolation stricte par pays. Côté robustesse, la solution est conteneurisée avec Docker et gère la reconnexion automatique en cas de coupure MQTT.

## Slide 16
Choix matériel du module IoT
FutureKawa
Conception de la solution
16
NodeMCU v2 (ESP8266, ESP-12E)
Wi-Fi intégré, logique 3,3 V, faible coût, largement documenté.
DHT22
Température −40 à +80 °C, humidité 0-100 %, précision ± 0,5 °C.
OLED SSD1306
0,96" 128×64 I2C — affichage local des mesures et de l'état.
Notes: Ce qui garantit la cohérence du modèle, C'est les relation entre les entites.
Premier type, un-à-plusieurs, pour la géographie : un département regroupe plusieurs cantons, mais chaque canton n'appartient qu'à un seul département. Même principe entre Région et Département. C'est ce qui nous permet de remonter du canton jusqu'à la région.
Deuxième type, aussi un-à-plusieurs, pour les mesures dans le temps : un même territoire possède un indicateur par millésime, un pour 2016 et un pour 2022. C'est exactement ce double point de mesure qui rend possible le calcul des évolutions — le delta — qui est le cœur de notre approche.
Troisième type, plusieurs-à-plusieurs, pour les résultats électoraux : un candidat obtient des voix dans plusieurs cantons, et un canton vote pour plusieurs candidats.
16

## Slide 17
Conception de la solution
Protocole MQTT — topics et pilotage à distance
FutureKawa
Conception de la solution
17
Payload JSON {capteurId, temperature, humidite} · frequence reglable (min. 2 s) · capteur pilotable a distance : le meme firmware equipe n'importe quel entrepot.
Enregistrement
+ evaluation d'alerte
Back-end pays
(abonne avec joker +)
Broker
Mosquitto
Topic MQTT
futurekawa/pays/
entrepot/mesures
Capteur
ESP8266

## Slide 18
Conception de la solution
Reconnexion et gestion des erreurs
La robustesse « terrain » du module IoT repose sur plusieurs garde-fous.
FutureKawa
Conception de la solution
18
Période minimale de 2 s pour protéger le broker.
Plancher de fréquence
5
Envoi uniquement si actif, configuré et topic renseigné.
Publication conditionnelle
4
Valeur NaN du DHT22 ignorée, erreur affichée sur l'OLED.
Lecture invalide
3
Si le broker MQTT devient injoignable, le client se reconnecte et se réabonne automatiquement aux topics de pilotage.
Reconnexion MQTT automatique
2
Si la connexion Wi-Fi est perdue, le module tente une reconnexion toutes les 5 secondes sans bloquer la boucle principale.
Reconnexion Wi-Fi automatique
1

## Slide 19
Limites et risques du module IoT
FutureKawa
Conception de la solution
19
Ces limites sont assumées : le livrable est un prototype avancé destiné à démontrer la faisabilité, pas une solution de production.
Second capteur par entrepôt à prévoir.
Redondance
TLS à ajouter en production.
Chiffrement
Entrepôts mal couverts, prévoir un repli LoRa.
Dépendance Wi-Fi
Broker en accès anonyme pour la démonstration.
Sécurité MQTT
Coupure réseau prolongée = mesures perdues, non mémorisées.
Pas de tampon local
Point de défaillance unique par entrepôt, sans redondance.
Capteur unique
Précision et cadence limitées (~0,5 Hz), suffisant pour des dérives lentes.
DHT22
✓ Risques & pistes
⚠ Limites techniques
Limites assumées dans ce prototype, et pistes identifiées pour la production.

## Slide 20
3
PARTIE III
Qualité et industrialisation
Plans de tests, intégration et déploiement continus
20

## Slide 21
Qualité et industrialisation
Stratégie de test
Tests unitaires automatisés ciblant la logique métier critique, isolés et rejouables.
Ce qui est ciblé
Moteur d'alertes : seuils, hystérésis, péremption.
Contrôle d'accès par pays.
Consolidation multi-pays.
Fonctions d'affichage du front-end.
16
tests back-end pays
6
tests back-end central
9
tests front-end
31
tests au total, 100 % verts
FutureKawa
Qualité et industrialisation
21

## Slide 22
Qualité et industrialisation
Cas de test — moteur d'alertes (back-end pays)
16 tests couvrent seuils, hystérésis et péremption.
Jeux de données construits dans les tests eux-mêmes : résultats prévisibles et vérifiables.
FutureKawa
Qualité et industrialisation
22
Hyterisis
7 tests
3 mesures hors plage consécutives
1 alerte + 1 email
Péremption
5 tests
Lot stocké > 365 jours
lot PERIME + alerte
Seuils
4 tests
valeur = borne du pays
dans la bande (≥, ≤)

## Slide 23
Qualité et industrialisation
Cas de test — isolation et consolidation (back-end central)
6 tests couvrent l'isolation par pays et la consolidation multi-pays.
Cas | Donnée d'entrée | Résultat attendu | Portée
Super admin | rôle « tous pays » (*) | accès à n'importe quel pays | Accès
Admin de son pays | admin BR interrogeant BR | accès autorisé | Accès
Admin d'un autre pays | admin BR interrogeant EC | accès refusé (403) | Isolation
Fusion multi-pays | lots de deux pays | lots fusionnés, tagués pays | Consolidation
Tolérance aux pannes | un pays injoignable | pays ignoré, les autres renvoyés | Résilience
Pays inconnu | code pays invalide | erreur 404 | Validation
Un administrateur rattaché à un pays ne peut jamais consulter les données d'un autre pays.
FutureKawa
Qualité et industrialisation
23

## Slide 24
Qualité et industrialisation
Gestion des anomalies — cycle qualité
S
Critères de réussite chaque cas valide ses assertions ; la suite complète (31/31) doit être verte
1
Constat & correction Test en échec ou dysfonctionnement signalé ; code corrigé, nouveau cas si besoin
2
Re-test & non-régression Suite rejouée localement, puis systématiquement en CI à chaque commit
3
Publication Résultats publiés au format JUnit, consultables dans Jenkins
R
Exemple le cas « anti-flapping » bloquerait toute régression future
FutureKawa
Qualité et industrialisation
24

## Slide 25
Qualité et industrialisation
Chaîne d'intégration continue (CI)
1
Checkout
Récupération du code depuis le dépôt Git.
2
Tests
31 tests automatisés, résultats publiés au format JUnit.
3
Packaging
Archives JAR des back-ends + build de production du front.
4
Images Docker
Construction des images conteneurisées des deux back-ends.
5
Archivage
Publication des artefacts téléchargeables depuis Jenkins.
✓
Build réussi
En cas d'échec d'une étape, le build est en erreur et rien n'est publié.
FutureKawa
Qualité et industrialisation
25
Notes: Notre objectif était de prédire l'orientation électorale de la region Nouvelle-Aquitaine à partir des indicateurs socio-économiques. Pour cela, on a construit un pipeline en six étapes.
On commence d'abord par notre jeu de données de 40 000 lignes, 171 colonnes — dans lequel on extrait les 27 variables delta, c'est-à-dire les variations des indicateurs entre 2016 et 2022 : évolution de la population, du chômage, des logements, de l'emploi. C'est la colonne vertébrale de notre approche.
La variable cible est construite en 5 classes économiques — Crise, Déclin, Stable, Croissance, Boom — avec une distribution réaliste : 40% Stables, 10% seulement en Boom ou en Crise et 20% pour declin.
On divise les données en 80% pour l'entraînement et 20% pour le test et On normalise ensuite avec un StandardScaler pour le model LinearSVM.

## Slide 26
Qualité et industrialisation
Preuves d'exécution intégration continue
FutureKawa
Qualité et industrialisation
26

## Slide 27
Qualité et industrialisation
Preuves d'exécution — déploiement Kubernetes
FutureKawa
Qualité et industrialisation
27
Tous les services Running ; redémarrages automatiques = auto-réparation.

## Slide 28
Déploiement Kubernetes
FutureKawa
Qualité et industrialisation
28
Mécanismes de résilience
Sondes liveness/readiness :
Redémarrage automatique d'un conteneur défaillant;
Réplication :
Le back-end central est répliqué (plusieurs instances);
ConfigMap / Secret :
Configuration et secrets externalisés, séparés du code.
Limites & perspectives
Rolling updates sans interruption de service : les mises à jour progressives complètent le dispositif de résilience.
Cluster local uniquement
Cloud non provisionné
Déploiement manuel
Sécurité à renforcer

## Slide 29
Qualité et industrialisation
Démonstration technique — live
FutureKawa
Qualité et industrialisation
29

## Slide 30
Merci de votre attention